ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΣΟΦΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΝΙΚΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τροφοδοτικό λυχνιών φάσματος,

Φασματοσκόπιο,

Έγχρωμα φίλτρα,

έγχρωμα μολύβια

Φωτιστικό με συνήθη λάμπα και λάμπα εξοικονόμησης ενέργειας,

Λύχνος  Bunsen

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ

Για τη ρύθμιση της κλίμακας παρατηρούμε το φάσμα μίας λάμπας φθορισμού και ελέγχουμε ώστε η πράσινη γραμμή να είναι στα 546nm. Εναλλακτικά μπορούμε να παρατηρήσουμε το φάσμα εκπομπής λυχνίας υδραργύρου έτσι ώστε να παρατηρήσουμε την γραμμή στα 546nm. Με ένα αιχμηρό εργαλείο μετατοπίζουμε αν χρειάζεται την οπή που υπάρχει στο μπροστινό μέρος του φασματόμετρου.

ΠΕΙΡΑΜΑ 1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

- Τοποθετήστε το γενικό διακόπτη του τροφοδοτικού λυχνιών φάσματος στη θέση OFF.

- Συνδέστε το τροφοδοτικό με μια πρίζα του πάγκου εργασίας.

- Τοποθετήστε τον διακόπτη λυχνιών στη θέση «Λυχνία πυρακτώσεως».

- Ο «Ρυθμιστής φωτεινής έντασης» να είναι σε θέση τελείως αριστερά.

- Τοποθετήστε το γενικό διακόπτη του τροφοδοτικού λυχνιών φάσματος στη θέση ON.

- Στρίψτε το ρυθμιστή φωτεινής έντασης (ποτενσιόμετρο) σιγά-σιγά προς τα δεξιά. Το φως του λαμπτήρα γίνεται λευκό.

- Γυρίστε το φασματοσκόπιο με τη σχισμή προς τη λάμπα και σε απόσταση 20-25cm.

- Τοποθετείστε το μάτι σας στη διόπτρα του φασματοσκοπίου.

- Στρέψτε το φασματοσκόπιο έτσι ώστε μέσω της θυρίδας εισόδου να βλέπετε το νήμα του λαμπτήρα.

- Στρέψτε ελάχιστα το φασματοσκόπιο προς τα δεξιά.

- Παρατηρήστε το φάσμα του λευκού φωτός του λαμπτήρα στη βαθμολογημένη κλίμακα του φασματοσκοπίου.

ΕΡΓΑΣΙΑ 1η

(Ποια είναι η μορφή του φάσματος;

- Συνεχές

- Γραμμικό

(Σημειώστε τις περιοχές μηκών κύματος που βλέπετε κάθε χρώμα.

| Χρώμα | Περιοχή μηκών κύματος |
| --- | --- |
| Ιώδες |  |
| Κυανού |  |
| Πράσινο |  |
| Κίτρινο |  |
| Πορτοκαλί |  |
| Ερυθρό |  |

ΕΡΓΑΣΙΑ 2η

Αν τοποθετούσαμε ένα κόκκινο φίλτρο μεταξύ της φωτεινής πηγής και της σχισμής πως προβλέπετε ότι θα αλλάξει το φάσμα ; Δικαιολογήστε την πρόβλεψή σας.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Επιβεβαιώστε την παραπάνω πρόβλεψη βάζοντας στην κατάλληλη  υποδοχή, μπροστά από τη σχισμή του φασματοσκοπίου, το αντίστοιχο φίλτρο.

(Ποια περιοχή μηκών κυμάτων απορροφά το κόκκινο φίλτρο;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Επαναλάβατε τα προηγούμενα με τη βοήθεια του πράσινου φίλτρου.

Ποια περιοχή μηκών κυμάτων απορροφά το πράσινου φίλτρο;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Αν τοποθετούσαμε το κόκκινο φίλτρο και κρατήσουμε και το πράσινο φίλτρο μπροστά, μεταξύ της φωτεινής πηγής και της σχισμής,  πως προβλέπετε ότι θα αλλάξει το φάσμα. Δικαιολογήστε την πρόβλεψή σας.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Επιβεβαιώστε την παραπάνω πρόβλεψη.

Θυμηθείτε να μεταφέρετε το  «Ρυθμιστή φωτεινής έντασης» τελείως αριστερά, και τοποθετήστε το γενικό διακόπτη του τροφοδοτικού λυχνιών φάσματος στη θέση OFF.

ΕΡΓΑΣΙΑ 3η (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

(Με τη βοήθεια του φασματοσκοπίου παρατηρήστε τα φάσματα της λάμπας ενός μικρού φωτιστικού (με λάμπα εξοικονόμησης ενέργειας), του λύχνου Bunsen, ενός κεριού  και  της κοινής λάμπας ενός φωτιστικού.

( Με την ακίδα χρωμονικελίνης που βρίσκεται στην βαλίτσα του φασματοσκοπίου πάρτε μια μικρή ποσότητα άλατος και πλησιάστε την στη φλόγα του λύχνου Bunsen. Παρατηρήστε το χρώμα της φλόγας. Καθαρίστε καλά την ακίδα και επαναλάβατε τη διαδικασία με τα υπόλοιπα άλατα. Καλό θα είναι να αλλάζετε την ακίδα μετά από κάθε χρήση, για να μην παρατηρήσετε φάσματα συνδυασμού αλάτων. Σχολιάστε τις διαφορές που παρατηρείτε.

Σχολιάστε επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησης των φασμάτων.

( Αδειάστε μέσα στο διάφανο δοχείο μικρή ποσότητα διαλύματος χλωριούχου χαλκού. Τοποθετήστε το δοχείο στους οδηγούς της σχισμής.  Παρατηρήστε το φάσμα της πηγής και σχολιάστε.

ΠΕΙΡΑΜΑ 2

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

- Τοποθετήστε το γενικό διακόπτη του τροφοδοτικού λυχνιών φάσματος στη θέση OFF.

- Συνδέστε το τροφοδοτικό με μια πρίζα του πάγκου εργασίας.

- Τοποθετήστε τον διακόπτη λυχνιών στη θέση Λυχνία αερίου.

- Ο Ρυθμιστής φωτεινής έντασης να είναι σε θέση τελείως αριστερά.

- Τοποθετήστε τη λυχνία υδρογόνου, κρατώντας τη λυχνία και τοποθετώντας το φαρδύτερο τμήμα της στην κάτω υποδοχή και τον τριχοειδή σωλήνα προς τα πάνω.

- Τοποθετήστε το γενικό διακόπτη του τροφοδοτικού λυχνιών φάσματος στη θέση ON.

- Στρίψτε το ρυθμιστή φωτεινής έντασης σιγά-σιγά προς τα δεξιά μέχρι η λυχνία να φωτοβολεί έντονα.

- Γυρίστε το φασματοσκόπιο με τη σχισμή προς τη λυχνία και σε απόσταση  1cm.

- Τοποθετείστε το μάτι σας στη διόπτρα του φασματοσκοπίου.

- Παρατηρήστε το φάσμα του υδρογόνου στη βαθμολογημένη κλίμακα του φασματοσκοπίου.

ΕΡΓΑΣΙΑ 1η

Με τα έγχρωμα μολύβια ζωγραφίστε αυτό που βλέπετε.

ΕΡΓΑΣΙΑ 2η

Αφαιρέστε τη λυχνία του υδρογόνου και τοποθετείστε μια -μια τις υπόλοιπες  λυχνίες που θα βρείτε στο βαλιτσάκι του φασματόμετρου.

Παρατηρείστε το φάσμα που μας δίνει κάθε μια λυχνία. Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………